УТВЕРЖДАЮ:

(должность представителя организации)

_______________ И. И. Иванов

«____» _______________ 20__ г.

# З А Д А Н И Е

на разработку проекта «Интеллектуальный жилой  блочный дом на 108 квартир со встроенными  блоками теплиц третьего поколения с энерготехнологозависимыми

модулями типа ТС-600А»  по договору   № _________ от _____________20__ г.

| N п/п | Перечень основных сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование проекта | Интеллектуальный жилой блочный дом на 108 квартир со встроенными блоками теплиц третьего поколения с энерготехнологозависимыми модулями типа ТС 600А |
| 2. | Основание для проектирования |  |
| 3. | Организация, выполняющая функции заказчика |  |
| 4. | Источник финансирования |  |
| 5. | Генеральная проектная организация | Научно-исследовательский и проектный институт по созданию городских и промышленных комплексов, объектов выращивания, хранения и переработки плодоовощной продукции НИПИ «ГРАДОАГРОЭКОПРОМ» - Лицензии государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу действительны по 24.05.2011 г., - Сертификат оценки прав на «НОУ-ХАУ» № 00486 серия АА № 00НХ 486 класс 00НХА 20В1, действителен по 01 января 2010 года. |
| 6. | Стадийность разработки | Рабочий проект. В одну стадию. |
| 7. | Сроки представления на рассмотрение и утверждение | Согласно календарному плану. |
| 8. | Утверждающая инстанция |  |
| 9. | Назначение объекта, его основные характеристики а) жилая зона б) теплицы | а) Интеллектуальный жилой блочный дом со встроенными теплицами предназначен для проживания людей. В подвале жилого дома предусмотрен подземный отапливаемый гараж для автомобилей, в котором предусмотрена вентиляция, кондиционирование воздуха и аварийная противодымная сигнализация и вентиляция. б) Теплица, встроенная типа ТС - 600А предназначена для производства кислорода и выращивания растений методом многоярусной узкостеллажной гидропоники. Теплица включает в себя энерготехнологозависимые модули, бытовые и вспомогательные помещения. Бытовые и вспомогательные помещения размещаются на первом этаже. |
| 10. | Требования к технологии и организации производства а) жилая зона б) теплицы | а) В теплице предусмотреть: - отделение сеянцев, рассадное отделение и овощные; - выращивание овощей в полиэтиленовых горшочках методом многоярусной узкостеллажной гидропоники; для выращивания сеянцев в полиэтиленовых кассетах по 16 ячеек; набивку горшков и кассет в специальном помещении первого этажа; растворные узлы на первом этаже. |
| 11. | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям а) жилая зона б) теплицы | а) Здание выполнить в 10 этажей. В отделке фасада предусмотреть современные отделочные материалы с облицовкой цоколя керамическим кирпичом, конструкции выполнить из силикатного кирпича, внутренние стены и перегородки из силикатного кирпича. Покрытия сборные из железобетона, фундаменты ленточные из железобетонных блоков. Ограждающие конструкции принять согласно СНиП П-3-79. Выполнить привязку: - Блок секций улучшенной планировки. - Шахты лифтов выполнить в сборном железобетонном варианте. - Норму жилищной обеспеченности принять не менее 22 м2 общей площади на человека. |
|  |  | б) Принять в качестве несущих сборных конструкций рам теплицы-пирамиды для размещения гидропонных лотков с размерами в осях 2,1 м: - Шаг рам (пирамид) – 1,5 м; - Высота этажа – 2,8 м; Несущие конструкции теплиц из стальных оцинкованных профилей заводского изготовления; В ограждении и перегородках теплиц применить алюминиевые профили; Ограждение теплиц стеклянное или поликарбонатные панели по алюминиевым шпросам. |
| 12. | Технологические требования к инженерным системам а) жилая зона б) теплицы | а) Внутреннее инженерное оборудование жилого блочного дома запроектировать согласно требованиям нормативных документов. В качестве отопительных приборов принять радиаторы МС-140. б) В теплице предусмотреть: По системам минерального питания: растворные узлы приготовления и раздачи питательного раствора; систему распределения питательного раствора; систему сбора питательного раствора. приготовления и подкормки минеральными удобрениями. По системам отопления: отопление в отделении сеянцев, рассадном и овощном выполнить в составе: кровельного обогрева (теплоноситель – вода с температурами на входе и выходе системы Т=130-70оС), системы бокового – торцевого отопления (теплоноситель – вода, с температурами Т=95-70оС), системы напольного отопления (температура теплоносителя Т=95–750С), системы подлоткового отопления (теплоноситель - вода с температурами Т=40-30оС ); трубы систем отопления принять по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75. По системам досвечивания: - облучательные установки УОРТ 15-400-ДнаТ, УОРТ 40-150-ДнаТ. |
| 13. | Требования к механизации и автоматизации производственных процессов | Предусмотреть механизацию производственных процессов и автоматизацию поддержания микроклимата, и питания растений. |
| 14. | Условия электроснабже ния, теплоснабжения, водоснабжения, бытовой канализации, телефониза ции и радиофикации а) жилая зона б) теплицы | а) Для электроснабжения жилого дома предусматривается установка водораспределительного устройства в блок секции. Распределение электроэнергии осуществляется поэтапно щитками типа ЩЭ 3201 и ЩЭ 3202. Источником теплоснабжения служит квартальная котельная с параметрами теплоносителя 130-70оС. - Водоснабжение – от внешнего источника. - Водоотведение – во внешние сети канализации. - Телефонизация и радиофикация от внешних сетей. б) - Электроснабжение теплицы от внешнего источника, категория производства по надежности электроснабжения II и III. - Теплоснабжение – от собственной котельной с параметрами теплоносителя – вода 130-70оС, категория по надежности II. - Водоснабжение от внешнего источника. - Водоотведение – во внешние сети канализации. Предусмотреть телефонизацию и радиофикацию. |
| 15. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 16. | Требования к режиму безопасности | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 17. | Требования по разработке инженерно-технологических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не разрабатываются. |
| 18. | Требования по выполне нию опытно-конструкторск научно-исследовательских работ | В соответствии с программой. |
|  | Условия строительства и эксплуатации | Проект разработать для строительства в районах страны характеризующихся: расчетной температурой наружного воздуха наиболее холодных суток минус 32оС; расчетной скоростью ветра 4,9 м/с; весом снегового покрова для теплиц 40 кгс/м2 согласно СНиП 2.10.04-85 и для массивных зданий – 100 кгс/м2; нормативными значениями ветрового давления – 30 кгс/м2; сейсмичностью не более 6 баллов; температурно-влажностный режим в теплице по НТП 10-95. |
| 20. | Основные технико-экономические показатели. а) жилая зона б) теплицы | а) Количество жилых секций – 3. Размерами 12,3х24,6 каждая Количество этажей – 10. 1-х – 54 2-х - 81 3-х – 54 3-х – 27. Количество квартир – 108 шт. Общая площадь застройки – 1350,54 м2 В т.ч. жилья – 907,74 м2 В т.ч. теплиц – 442,8 м2 Объем строительства общий – 34033,608 м3 В т.ч. жилья – 22870,048 м3 В т.ч. теплиц – 11156,56 м3 Общая сметная стоимость – 131652000 руб. В т.ч. жилья – 90774000 руб. В т.ч. теплиц – 40878000 руб. б) Для определения технико-экономических показателей теплицы принять: Площадь теплицы - 3985,2 м2; Выход О2 с одного кв. дециметра листовой поверхности в час – 20 мг/дм2 час. Урожайность – 120-150 кг/м2 в год; Потребность растений в СО2 равномерно – 6 г/м2/час; В качестве субстрата используется верховой торф. |
| 21. | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам | Продукция должна быть: высококачественной, экологически чистой и безопасной для здоровья человека и конкурентоспособной на внутреннем рынке России. Количество нитратов в 8-10 раз ниже ПДК. |
| 22. | Требования по разработке вариантов проектных решений | Не разрабатывать. |
| 23. | Перспективное расширение предприятия | Не предусматривать. |
| 24. | Внедрение новейших достижений науки, техники и передового опыта | Разработка выполняется на уровне лучших мировых образцов и предполагает реализацию запатентованных способов обеспечения зданий кислородом и выращивания растений методом МУГ, применение запатентованных конструкций теплиц, инженерного и технологического оборудования, а также запатентованных режимов эксплуатации жилой и производственной зоны. |
| 25. | Патентная защита проекта | Способы выращивания растений, рассады и сеянцев огурцов и томатов методом МУГ. Перечень патентов приведен в приложении к заданию. |
| 26. | Лицензиары |  |
| 27. | Условия определения стоимости строительства | Сметы составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости продукции на территории Российской Федерации в текущих ценах. |
| 28. | Особые условия разработки проекта | - Узлы регулирования температуры, силовые щиты и щиты автоматики, и растворные узлы разместить на первом этаже. - Разработать чертежи необходимого нестандартного оборудования. - Разработать технические требования на устройство автоматического управления микроклиматом и питанием растений в жилых помещениях и теплице. |

Приложения:

- Патенты на изобретения, использованные при разработке проекта.

- Культурооборот при выращивании овощей и производство кислорода методом МУГ.

СОГЛАСОВАНО:

Директор НИПИ «Градоагроэкопром»                                                      	В.П. Шарупич