УТВЕРЖДАЮ:

(должность представителя организации)

_______________ И. И. Иванов

«_____»_______________20__ г.

ЗА Д А Н И Е

на разработку  проекта «Аквапарк с теплицей-кровлей «Подвесные сады Семирамиды»

по договору   № _________ от _____________20__ г.

| № п/п | Перечень основных сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование проекта | Аквапарк с теплицей – кровлей «Подвесные сады Семирамиды» |
| 2. | Основание для проектирования |  |
| 3. | Организация, выполняющая функции заказчика |  |
| 4. | Источник финансирования |  |
| 5. | Генеральная проектная организация | Научно-исследовательский и проектный институт по созданию городских и промышленных комплесов, объектов выращивания, хранения и переработки плодоовощной продукции НИПИ «ГРАДОАГРОЭКОПРОМ» - Лицензии государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу действительны по 24.05.2011 г., - Сертификат оценки прав на «НОУ-ХАУ» № 00486 серия АА № 00НХ 486 класс 00НХА 20В1, действителен по 01 января 2010 года. |
| 6. | Стадийность разработки | Рабочий проект. В одну стадию. |
| 7. | Сроки представления на рассмотрение и утверждение | Согласно календарному плану. |
| 8. | Утверждающая инстанция |  |
| 9. | Назначение объекта, его основные характеристики аквапарк теплицы | Аквапарк предназначен для развлекательных мероприятий на воде, оздоровления и обучению плаванию населения. Теплица предназначена для производства кислорода и получения овощной продукции. Теплица включает в себя энерготехнологозависимые модули, бытовые и вспомогательные помещения. Бытовые и вспомогательные помещения располагаются на первом этаже. |
| 10. | Требования к технологии и организации производства аквапарк 2) теплицы | Аквапарк предусмотреть на первом этаже. В отделке фасада использовать современные отделочные материалы. В составе аквапарка предусмотреть детский и взрослый бассейны. В каждой теплице предусмотреть: отделение сеянцев, рассадное отделение и овощное; выращивание овощей в полиэтиленовых горшках методом интенсивной, экологически чистой, многоярусной узкостеллажной гидропоники; выращивание сеянцев в полиэтиленовых кассетах по 16 ячеек; набивку горшков и кассет в специальном помещении 1-го этажа; растворный узел на первом этаже. |
| 11. | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям аквапарк 2) теплицы | Архитектура аквапарка должна быть современна и отвечать образцу культурно-досугового здания. Наружные ограждающие конструкции принять из поликарбоната. Окна, витражи, тамбуры, двери из алюминиевых сплавов с заполнением стеклопакетами, перегородки сборные из алюминиевых профилей, гипсобетонные и асбоцементные. Принять в качестве несущих сборных конструкций рам теплицы для размещения гидропонных лотков с размерами в осях 2,1 м; шаг рам (пирамид) – 1,5 м высота этажа – 2,8 м ограждение теплиц стеклянное по алюминиевым шпросам в ограждении и перегородках теплиц применить алюминиевые профили несущие конструкции теплиц из стальных оцинкованных профилей заводского изготовления. |
| 12. | Технологические требования к инженерным системам аквапарк теплицы | 1) Внутреннее инженерное оборудование аквапарка запроектировать согласно требованиям нормативных документов. 2) Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию, водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, канализацию, пожарную и охранную сигнализации. В теплице предусмотреть: По системам минерального питания: растворные узлы приготовления и раздачи питательного раствора; систему распределения питательного раствора; систему сбора питательного раствора. По системам отопления: отопление в отделении сеянцев, рассадном и овощных выполнить в составе: кровельного обогрева (теплоноситель - вода с температурами на входе и выходе системы Т= 130-700С), системы бокового – торцевого отопления (теплоноситель - вода с температурами Т = 90-700С), системы подлоткового отопления – вода с температурами Т = 40-300С; трубы системы отопления принять по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75. По системам досвечивания: облучательные установки УОРТ 15-400-ДнаТ; УОРТ 40-150-ДнаТ. |
| 13. | Требования к механизации и автоматизации производственных процессов в теплице | Предусмотреть механизацию производственных процессов и автоматизацию поддержания микроклимата и питания растений. |
| 14. | Условия электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения бытовой канализации, телефонизации и радиофикации | Электроснабжение происходит от внешнего источника, категория производства по надежности электроснабжения II и III. Теплоснабжение – от собственной котельной с параметрами теплоносителя – вода 130-700С, категория по надежности II. Водоснабжение от внешнего источника. Водоотведение – во внешние сети канализации. Предусмотреть телефонизацию и радиофикацию. |
| 15. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 16. | Требования к режиму безопасности | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 17. | Требования по разработке инженерно-технологических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не разрабатываются. |
| 18. | Требования по выполнению опытно-конструкторских, научно-исследовательских работ | В соответствии с программой. |
| 19. | Условия строительства и эксплуатации | Проект разработать для строительства для района с: расчетной температурой наружного воздуха наиболее холодных суток минус 350С; расчетная скорость ветра 4,9 м/с; весом снегового покрова для теплиц 15 кгс/м2 согласно СНиП 2.10.04-85 и для массивных зданий – 126 кгс/м2; нормативными значениями ветрового давления – 38 кгс/м2; сейсмичностью не более 6 баллов. - температурно-влажностный режим в теплице по НТП 10-95. |
| 20. | Основные технико-экономические показатели | Количество этажей – 2. Общая площадь здания – 10 000 м 2 Общая площадь застройки – 20 000 м 2 Общая сметная стоимость – 150 млн. руб., в.т.ч. теплицы – 43810,0 тыс. рублей, аквапарка – 106190,0 тыс. рублей Выручка (всего) – 40,86 млн. руб. Годовая прибыль – 33,78 млн. руб. Срок окупаемости – 4,4 года Площадь теплицы – 10 000 м 2 , в.т.ч. камера проращивания, отделение сеянцев, отделение рассадное, овощные отделения. Выход О2 с одного кв. дециметра листовой поверхности в час – 20 мг/дм2 час. Урожайность – 120-150 кг/м2 в год. Потребность растений в СО2 равномерно – 6 г/м2/час. В качестве субстрата используется верховой торф. |
| 21. | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам | Продукция должна быть: высококачественной, экологически безопасной для здоровья человека, а также конкурентоспособной на внутреннем рынке России. Количество нитратов в 8-10 раз ниже ПДК. |
| 22. | Требования по разработке вариантов проектных решений | Не разрабатывать. |
| 23. | Перспективное расширение предприятия | Не предусматривать. |
| 24. | Внедрение новейших достижений науки, техники и передового опыта | Разработка выполняется на уровне лучших мировых образцов и предполагает реализацию запатентованных способов обеспечения зданий кислородом и выращивания растений методом МУГ, применение запатентованных конструкций теплиц, инженерного и технологического оборудования, а так же запатентованных режимов эксплуатации жилой и производственной зоны. |
| 25. | Патентная защита проекта | Способ выращивания растений, рассады и сеянцев огурцов и томатов методом МУГ. Перечень патентов приведен в приложении к заданию. |
| 26. | Лицензиары |  |
| 27. | Условия определения стоимости строительства | Сметы составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости продукции на территории Российской Федерации в текущих ценах. |
| 28. | Особые условия разработки проекта | Узлы регулирования температуры, силовые щиты, щиты автоматики и растворные узлы разместить на первом этаже. Разработать чертежи необходимого не стандартизированного оборудования. Разработать технические требования на устройство автоматического управления микроклиматом и питанием растений в аквапарке и теплице. |

Приложения:

- Патенты на изобретения, использованные при разработке проекта.

- Культурооборот при выращивании овощей и производство кислорода методом МУГ.

СОГЛАСОВАНО:

Директор НИПИ «Градоагроэкопром»							В. П. Шарупич