УТВЕРЖДАЮ:

(должность представителя организации)

_____________И. И. Иванов

«_____»__________________20__ г.

З А Д А Н И Е

на разработку рабочего проекта  «Птичник на 1 млн. бройлеров с теплицей-кровлей «Подвесные сады Семирамиды» по договору   № _________ от _____________20__ г.

| № п/п | Перечень основных сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование проекта | Птичник на 1 млн. бройлеров с теплицей-кровлей «Подвесные сады Семирамиды» |
| 2. | Основание для проектирования |  |
| 3. | Организация, выполняющая функции заказчика |  |
| 4. | Источник финансирования |  |
| 5. | Генеральная проектная организация | Научно-исследовательский и проектный институт по созданию городских и промышленных комплесов, объектов выращивания, хранения и переработки плодоовощной продукции НИПИ «ГРАДОАГРОЭКОПРОМ» - Лицензии государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу действительны по 24.05.2011 г., - Сертификат оценки прав на «НОУ-ХАУ» № 00486 серия АА № 00НХ 486 класс 00НХА 20В1, действителен по 01 января 2010 года. |
| 6. | Стадийность разработки | Рабочий проект. В одну стадию. |
| 7. | Сроки представления на рассмотрение и утверждение | Согласно календарному плану. |
| 8. | Утверждающая инстанция |  |
| 9. | Назначение объекта, его основные характеристики птичник теплицы | 1) Птичник предназначен для выращивания бройлеров. Вместимость одного птичника 1 млн. голов. 2) Теплица предназначена для выращивания овощей методом многоярусной узкостеллажной гидропоники. |
| 10. | Требования к технологии и организации производства птичник 2) теплицы | Выращивание бройлеров на птичнике производится круглогодично. Суточный молодняк поступает из племрепродукторов и выращивается до 9- недельного возраста. Для обогрева цыплят на птичнике запроектировать брудеры подвесные с вакуумными поилками и желобковыми кормушками. В остальной части птичников механизацию процессов решить на базе комплекта оборудования ЦБК-18 с ограниченным кормлением. Выращивание птицы осуществляется на глубокой подстилке при искусственном освещении с регулируемым по заданной программе световым режимом. В теплице предусмотреть отделение сеянцев, рассадное и овощное отделение. Выращивание овощей производить в полиэтиленовых горшках, выращивание сеянцев – в кассетах по 16 ячеек. Растворные узлы и помещения для набивки горшков и кассет разместить на 1 этаже в блоке с птичником. |
| 11. | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям птичник 2) теплица | Стены птичника принять из облегченных несгораемых панелей типа «Сэндвич», фундаменты и колонны железобетонные. Внутренняя отделка – водостойкая окраска. Принять в качестве несущих сборных конструкций рамы теплицы для размещения гидропонных лотков с размерами в осях 2,1 м; шаг рам – 1,5 м. Ограждение теплицы выполнить из стекла по алюминиевым шпросам. Перегородки теплиц и несущие конструкции – стальные оцинкованные профили заводского изготовления. |
| 12. | Технологические требования к инженерным системам птичник теплицы | Внутреннее инженерное оборудование птичников запроектировать согласно требованиям норм. Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию, водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, канализацию, пожарную сигнализацию. В теплице предусмотреть: По системам водоснабжения и водоотведения: растворные узлы типа РУМУГ; систему приготовления и подкормки минеральными удобрениями. По системам отопления: отопление в отделении сеянцев, рассадном и овощном выполнить системой кровельного обогрева (отопительные трубы для обогрева воздуха размещают под кровлей) – теплоноситель вода с Т= 130-700С, системой надпочвенного обогрева– теплоноситель вода с Т = 95-700С, системой подлоткового обогрева – теплоноситель вода с Т = 40-300С; трубы системы отопления принять по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75. По системам досвечивания: облучательные установки УОРТ 15-400-ДнаТ; УОРТ 24-250-ДнаТ. |
| 13. | Требования к механизации и автоматизации производственных процессов в теплице | Предусмотреть механизацию производственных процессов и автоматизацию поддержания микроклимата и питания растений в теплице и световой режим в птичнике. |
| 14. | Условия электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения бытовой канализации, телефонизации и радиофикации | Электроснабжение от внешнего источника, категория производства по надежности электроснабжения II и III. Теплоснабжение – от собственной котельной с параметрами теплоносителя – вода 130-700С, категория по надежности II. Водоснабжение от внешнего источника. Водоотведение – во внешние сети канализации. Предусмотреть телефонизацию и радиофикацию. |
| 15. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 16. | Требования к режиму безопасности | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 17. | Требования по разработке инженерно-технологических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не разрабатываются. |
| 18. | Требования по выполнению опытно-конструкторских, научно-исследовательских работ | В соответствии с программой. |
| 19. | Условия строительства и эксплуатации | Проект разработать для района с: расчетной температурой наружного воздуха наиболее холодных суток минус 350С; весом снегового покрова для теплиц 15 кгс/м2 согласно СНиП 2.10.04-85 и для массивных зданий – 126 кгс/м2; нормативными значениями ветрового давления – 38 кгс/м2; сейсмичностью не более 6 баллов. Температурно-влажностный режим в теплице по НТП 10-95. |
| 20. | Основные технико-экономические показатели | Количество этажей – 2. Общая площадь здания – 1720 м 2 Общая площадь застройки – 1773,8 м 2 Общая сметная стоимость – 94758,37 тыс. руб. В т.ч. теплицы – 56671,37 тыс. руб. птичника – 38087,00 тыс. руб. Стоимость 1 м 2 – 53,42 тыс. руб. В т.ч. теплицы – 32,95 тыс. руб. Птичника – 20,73 тыс. руб. Площадь теплицы – 1720 м 2 Площадь отделения сеянцев – 86 м 2 Площадь отделения рассадного – 300 м 2 Площадь овощного отделения – 1342 м 2 Выход О2 с одного кв. дециметра листовой поверхности в час – 20 мг/дм2 в час. Урожайность – 120-150 кг/м2 в год Потребность растений в СО2 - 6 г/м2/час. В качестве субстрата используется верховой торф. |
| 21. | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам | Продукция должна быть: высококачественной, экологически чистой и безопасной для здоровья человека, а также конкурентоспособной на внутреннем рынке России. Количество нитратов в 8-10 раз ниже ПДК. |
| 22. | Требования по разработке вариантов проектных решений | Не разрабатывать. |
| 23. | Перспективное расширение предприятия | Не предусматривать. |
| 24. | Внедрение новейших достижений науки, техники и передового опыта | Разработка выполняется на уровне лучших мировых образцов и предполагает реализацию запатентованных способов обеспечения зданий кислородом и выращивания растений методом МУГ, применение запатентованных конструкций теплиц, инженерного и технологического оборудования, а так же запатентованных режимов эксплуатации производственной зоны. |
| 25. | Патентная защита типового проекта | Способ выращивания растений, рассады и сеянцев методом МУГ. |
| 26. | Лицензиары | НИПИ «Градоагроэкопром» |
| 27. | Условия определения стоимости строительства | Сметы составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости продукции на территории Российской Федерации в текущих ценах. |
| 28. | Особые условия разработки проекта | Узлы регулирования температуры, силовые щиты, щиты автоматики и растворные узлы разместить на первом этаже. Разработать чертежи необходимого не стандартизированного оборудования. Разработать технические требования на устройство автоматического управления микроклиматом и питанием растений в птичнике и теплице. Стальные оцинкованные и алюминиевые профили и конструкции из них разработать применительно к технологии. |

Приложения:

- Патенты на изобретения, использованные при разработке проекта.

- Культурооборот при выращивании овощей и производство кислорода методом МУГ.

СОГЛАСОВАНО:

Директор НИПИ «Градоагроэкопром»                   					В.П.Шарупич