УТВЕРЖДАЮ:

(должность представителя организации)

__________________ И. И. Иванов

«_____»__________________20__ г.

ЗА Д А Н И Е

на разработку проекта «Цех по розливу газированной питьевой воды  из природного источника»

по договору   № _________ от _____________20__ г.

| № п/п | Перечень основных сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование проекта | Цех по розливу газированной питьевой воды |
| 2. | Основание для проектирования |  |
| 3. | Организация, выполняющая функции заказчика |  |
| 4. | Источник финансирования |  |
| 5. | Генеральная проектная организация | Научно-исследовательский и проектный институт по созданию городских и промышленных комплесов, объектов выращивания, хранения и переработки плодоовощной продукции НИПИ «ГРАДОАГРОЭКОПРОМ» - Лицензии государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу действительны по 24.05.2011 г., - Сертификат оценки прав на «НОУ-ХАУ» № 00486 серия АА № 00НХ 486 класс 00НХА 20В1, действителен по 01 января 2010 года. |
| 6. | Стадийность разработки | Рабочий проект. |
| 7. | Сроки представления на рассмотрение и утверждение | Согласно календарному плану. |
| 8. | Утверждающая инстанция |  |
| 9. | Назначение объекта, его основные характеристики | Розлив газированной питьевой воды. Производительность: 1. 4032,8 тыс./год бутылок ПЭТ по 1,5 л ; 2. 604920 дал в год. |
| 10. | Режим работы предприятия | Круглогодично, в одну смену. |
| 11. | Требования к технологии и организации производства | Розлив воды предусмотреть в ПЭТ бутылки вместимостью 1,5 л. Подача воды из скважины в цех по трубопроводу, проложенному в ж/б канале. Газирование воды предусмотреть диоксидом углерода из баллонов. Упаковка бутылок в термоусадочную пленку по 6 шт. Предусмотреть изготовление ПЭТ бутылок из покупных преформ. |
| 12. | Источник питьевой воды | Существующая на площадке строительства артскважина. |
| 13. | Состав зданий и сооружений | Павильон для приема воды из скважины; Цех розлива; Отделение выдувки ПЭТ бутылок; Склад тары; Склад вспомогательных материалов; Склад готовой продукции; Производственная лаборатория; Административно- бытовые помещения. |
| 14. | Требования к архитектуре | Предусмотреть максимальную блокировку зданий. Несущие конструкции из стальных и ж/б конструкций, стены – кирпичные с применением облицовочного кирпича. |
| 15. | Условия электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения | В соответствии с техническими условиями. |
| 16. | Требования к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 17. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не разрабатывать. |
| 18. | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам | Продукция должна быть высококачественной, экологически чистой и безопасной для здоровья человека, а также конкурентоспособной на рынках России. |
| 19. | Требования по разработке вариантов проектных решений | Не разрабатывать. |
| 20. | Перспективное расширение предприятия | Не предусматривать. |
| 21. | Условия определения стоимости строительства | Сметы составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости продукции на территории Российской Федерации в текущих ценах. |
| 22. | Особые условия |  |

СОГЛАСОВАНО:

Директор НИПИ «Градоагроэкопром»							В. П. Шарупич