УТВЕРЖДАЮ:

(должность представителя организации)

____________________  И. И. Иванов

«_____»__________________20__ г.

З А Д А Н И Е

на разработку  проекта «Овощной гипермаркет для города»

по договору   № _________ от _____________20__ г.

| № п/п | Перечень основных сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование проекта | Овощной гипермаркет для города |
| 2. | Основание для проектирования |  |
| 3. | Организация, выполняющая функции заказчика |  |
| 4. | Источник финансирования |  |
| 5. | Генеральная проектная организация | Научно-исследовательский и проектный институт по созданию городских и промышленных комплексов, объектов выращивания, хранения и переработки плодоовощной продукции НИПИ «ГРАДОАГРОЭКОПРОМ» - Лицензии государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу действительны по 24.05.2011 г., - Сертификат оценки прав на «НОУ-ХАУ» № 00486 серия АА № 00НХ 486 класс 00НХА 20В1, действителен по 01 января 2010 года. |
| 6. | Стадийность разработки | Рабочий проект. В одну стадию. |
| 7. | Сроки представления на рассмотрение и утверждение | Согласно календарному плану. |
| 8. | Утверждающая инстанция |  |
| 9. | Назначение объекта, его основные характеристики магазина теплицы | Магазин предназначен для реализации высококачественной продукции выращенной по высокоэффективной технологи в экологически чистых условиях, методом многоярусной узкостеллажной гидропоники. Теплица предназначена для производства кислорода и выращивания растений методом многоярусной узкостеллажной гидропоники. Теплица включает в себя энерготехнологозависимые модули, бытовые и вспомогательные помещения. Бытовые и вспомогательные помещения располагаются на первом этаже. |
| 10. | Требования к технологии и организации производства магазина 2) теплицы | Магазин предусмотреть на первом этаже. В магазине предусмотреть охлаждаемое оборудование торгового зала и охлаждаемые прилавки для продажи зелени и овощей. В теплице предусмотреть: отделение сеянцев, рассадное отделение и овощные; выращивание овощей в полиэтиленовых горшочках методом многоярусной узкостеллажной гидропоники; выращивание сеянцев в полиэтиленовых кассетах по 16 ячеек; набивку горшков и кассет в специальном помещении первого этажа; растворные узлы на первом этаже. |
| 11. | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям магазина 2) теплицы | Количество этажей – 10. В отделке фасада использовать современные отделочные материалы. Ограждающие конструкции принять согласно СНиП П-3-79. Принять в качестве несущих конструкций теплицы-магазина: - конструкции для размещения гидропонных лот- ков с размерами в осях 2,1 м; шаг рам (пирамид) – 1,5 м высота этажа – 2,8 м ограждение теплиц стеклянное или поликарбонатные панели по алюминиевым шпросам несущие конструкции теплиц из стальных оцинкованных профилей заводского изготовления. |
| 12. | Технологические требования к инженерным системам магазина теплицы | Внутреннее инженерное оборудование магазина запроектировать согласно требованиям нормативных документов. Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию, водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, холодоснабжение, канализацию, телефонизацию, радиофикацию, пожарную и охранную сигнализации. В теплице предусмотреть: По системам минерального питания: растворные узлы приготовления и раздачи питательного раствора; систему распределения питательного раствора; систему сбора питательного раствора. По системам отопления: отопление в отделении сеянцев, рассадном и овощных выполнить в составе: кровельного обогрева (теплоноситель – вода с температурами на входе и выходе системы Т= 130-700С), системы бокового – торцевого отопления (теплоноситель – вода с температурами Т =90 – 700 С); системы напольного отопления (температура теплоносителя Т =95-700 С), системы подлоткового отопления – вода с температурами Т=40-300С; трубы системы отопления принять по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75. По системам досвечивания: - облучательные установки УОРТ 15-400-ДнаТ; УОРТ 40-150-ДнаТ. |
| 13. | Требования к механи- зации и автоматизации производственных процессов | Предусмотреть механизацию производственных процессов и автоматизацию поддержания микроклимата и питания растений. |
| 14. | Условия электроснаб -жения, теплоснабжения, водоснабжения бытовой канализации, телефонизации и радиофикации | Электроснабжение от внешнего источника, категория производства по надежности электроснабжения II и III. Теплоснабжение – от собственной котельной с параметрами теплоносителя – вода 130-700С, категория по надежности II. Водоснабжение от внешнего источника. Водоотведение – во внешние сети канализации. Телефонизация и радиофикация от внешних сетей. |
| 15. | Требования и условия к разработке природоох -ранных мер и мероприятий | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 16. | Требования к режиму безопасности | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 17. | Требования по разработ- ке инж-технологический мероприятий гражданск. обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не разрабатываются. |
| 18. | Требования по выполне- нию опытно-конструк- торских, научно-иссле= довательских работ | В соответствии с программой. |
| 19. | Условия строительства и эксплуатации | Проект разработать для строительства в районах страны характеризующихся: расчетной температурой наружного воздуха наиболее холодных суток минус 360С; расчетной скоростью ветра V=5 м/с; весом снегового покрова для теплиц 15 кгс/м2; согласно СНиП 2.10.04-85 и для массивных зданий – 100 кгс/м2; нормативными значениями ветрового давления – 38 кгс/м2; сейсмичностью не более 6 баллов; температурно-влажностный режим в теплице по НТП 10-95. |
| 20. | Основные технико-экономические показатели овощного гипермаркета | Площадь здания в плане – 8820 м2 Объем строительный общий – 24696 м3 Площадь теплицы – 0,8 га, в том числе: камера проращивания, отделение сеянцев, отделение рассадное, овощные отделения. Выход О2 с одного кв. дециметра листовой поверхности в час – 20 мг/дм2. Урожайность – 120-150 кг/м2 в год; Потребность растений в СО2 равномерно – 6 г/м2/час; В качестве субстрата используется верховой торф. Общая сметная стоимость – 87992 тыс. руб. в т.ч. теплицы – 79172 тыс. руб. в т.ч. магазина – 8820 тыс. руб. Стоимость 1 м2 – 9976, 41 руб. в т.ч. теплицы – 9973,8 руб. магазина – 10000 руб. |
| 21. | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам | Продукция должна быть: высококачественной, экологически чистой и безопасной для здоровья человека, а также конкурентоспособной на внутреннем рынке России. Количество нитратов в 8-10 раз ниже ПДК. |
| 22. | Требования по разработке вариантов проектных решений | Не разрабатывать. |
| 23. | Перспективное расширение предприятия | Не предусматривать. |
| 24. | Внедрение новейших достижений науки, техники и передового опыта | Разработка выполняется на уровне лучших мировых образцов и предполагает реализацию запатентованных способов обеспечения зданий кислородом и выращива- ния растений методом МУГ, применение запатентован- ных конструкций теплиц, инженерного и технологичес- кого оборудования, а так же запатентованных режимов эксплуатации жилой и производственной зоны. |
| 25. | Патентная защита проекта | Способ выращивания растений, рассады и сеянцев огурцов и томатов методом МУГ. Перечень патентов приведен в приложении к заданию. |
| 26. | Лицензиары |  |
| 27. | Условия определения стоимости строительства | Сметы составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости продукции на территории Российской Федерации в текущих ценах. |
| 28. | Особые условия разработки проекта | Узлы регулирования температуры, силовые щиты, щиты автоматики и растворные узлы разместить на первом этаже. Разработать чертежи необходимого не стандартизированного оборудования. Разработать технические требования на устройство автоматического управления микроклиматом и питанием растений в жилых помещениях и теплице. |

Приложения:

- Патенты на изобретения, использованные при разработке типового проекта.

- Перечень научно-исследовательских работ по производству кислорода и выращиванию растений методом МУГ.

- Культурооборот при выращивании овощей и производство кислорода методом МУГ.

СОГЛАСОВАНО:

Директор НИПИ «Градоагроэкопром»                                                      	В.П. Шарупич