УТВЕРЖДАЮ:

(должность представителя организации)

_________________________Иванов И. И.

«___»    ___________  20__ г.

# З А Д А Н И Е

на разработку проекта «Зерносушильный комплекс на базе сушилки ДСП-25 по

приёму, очистке, сушке и сортированию продовольственного и семенного

материала зерновых, зернобобовых, гречихи, семян подсолнечника и рапса»

по договору   № _________ от _____________20__ г.

| N п/п | Перечень основных сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование проекта | Зерносушильный комплекс на базе сушилки ДСП-25 по приёму, очистке, сушке и сортированию продовольственного и семенного материала зерновых, зернобобовых, гречихи, семян подсолнечника и рапса |
| 2. | Основание для проектирования |  |
| 3. | Организация, выполняющая функции заказчика |  |
| 4. | Источник финансирования |  |
| 5. | Генеральная проектная организация | Научно-исследовательский и проектный институт по созданию городских и промышленных комплесов, объектов выращивания, хранения и переработки плодоовощной продукции НИПИ «ГРАДОАГРОЭКОПРОМ» - Лицензии государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу действительны по 24.05.2011 г., - Сертификат оценки прав на «НОУ-ХАУ» № 00486 серия АА № 00НХ 486 класс 00НХА 20В1, действителен по 01 января 2010 года. |
| 6. | Подрядная организация по строительству |  |
| 7. | Назначение и производительность объекта | Прием, очистка, сушка и сортирование продовольственного и семенного материала зерновых, зернобобовых, гречихи, семян подсолнечника и рапса влажностью до 30%. Производительность по обработке вороха продовольственного материала – 25т/ч, семенного материала – 10 т/ч. |
| 8. | Требования к качеству продукции | В соответствии с требованиями действующих стандартов. |
| 9. | Требования к технологии, режим работы | Прием вороха из бортовых и самосвальных автомобилей с прицепами грузоподъемностью до 20 т. Предварительная очистка вороха, временное накопление и подсушка в вентилируемых бункерах, сушка, первичная очистка, вторичная очистка для семенного материала, загрузка россыпью в автотранспорт для подачи на склад или на продажу. |
| 10. | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Фундаменты – монолитный железобетон и бетон. Несущие конструкции – стойки из профильного металла. Ограждение конструкции – профнастил. Кровля – профнастил по металлическим прогонам. |
| 11. | Условия - энергоснабжения - электроснабжения - газоснабжения | Согласно технических условий. От существующих сетей высокого давления согласно технических условий. |
| 12. | Особые условия | Сушку сырья предусмотреть на сушилке ДСП-25. Контроль качества продукции производится на зерносушильном комплексе в лаборатории. Бытовое обслуживание работающих принять в существующем здании мастерской. Выделение пусковых комплексов не предусматривать. Телефонизацию и радиофикацию в проекте не предусматривать. Предусмотреть пожарные стальные заглубленные резервуары с заполнением от существующего водопровода. Раздел проекта «Обоснование инвестиции» не предусматривать |
| 13 | Технико – экономические показатели | Стоимость строительства в текущих ценах составляет 30775,13 тыс. руб., в том числе: СМР – 17600,4 тыс. руб., Оборудование – 10626, 89 тыс. руб., Прочие – 2547,85 тыс. руб. Прибыль – 10258,38 тыс. руб., Срок окупаемости – 3 года. |
| 14. | Документы, выдаваемые заказчиком | 1. Технические условия на подключение коммуникаций, разработки разделов ИТМ и ГО, и охраны окружающей среды. 2. Архитектурно – планировочное задание. |
| 15. | Условия определения стоимости строительства | Сметы составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости продукции на территории Российской Федерации в текущих ценах. |

СОГЛАСОВАНО:

Директор НИПИ «Градоагроэкопром»						В. П. Шарупич