УТВЕРЖДАЮ

(должность представителя организации)

Иванов И. И.

«____» _______________20__ г.

З А Д А Н И Е

на разработку проекта «Светонепроницаемая теплица 4-х этажная с площадью выращивания 5000 м2 »

по договору № ___________ от _________________ 20__ г.

| № п/п | Перечень основных сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | Светонепроницаемая теплица 4-х этажная с площадью выращивания 5000 м2 |
| 2. | Основание для проектирования |  |
| 3. | Организация, выполняющая функции заказчика |  |
| 4. | Источник финансирования |  |
| 5. | Генеральная проектная организация | Научно-исследовательский и проектный институт по созданию городских и промышленных комплесов, объектов выращивания, хранения и переработки плодоовощной продукции НИПИ «ГРАДОАГРОЭКОПРОМ» - Лицензии государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу действительны по 24.05.2011 г., - Сертификат оценки прав на «НОУ-ХАУ» № 00486 серия АА № 00НХ 486 класс 00НХА 20В1, действителен по 01 января 2010 года. |
| 6. | Стадийность проектирования | Рабочий проект. В одну стадию. |
| 7. | Сроки представления на рассмотрение и утверждение | Согласно календарному плану |
| 8. | Утверждающая инстанция |  |
| 9. | Назначение объекта, его основные характеристики | Светонепроницаемая теплица предназначена для круглогодичного выращивания овощей методом многоярусной узкостеллажной гидропоники в режиме светокультуры. Урожайность овощных культур 125 кг/м2 с полезной площади теплицы. Валовой выход продукции – 625 т в год. |
| 10. | Требования к технологии и организации производства | Разработать технологическую часть в составе раздела ТХ. В теплице предусмотреть: - отделение сеянцев, рассадное отделение и овощные отделения; - выращивание овощей в полиэтиленовых горшочках методом многоярусной узкостеллажной гидропоники; - выращивание сеянцев в полиэтиленовых кассетах по 16 ячеек. Набивка горшков и кассет в подсобно – вспомогательном помещении на 1 этаже. Растворные узлы в подсобно – вспомогательном помещении на 1 этаже. Разработка дифференцированных питательных растворов по фенологическим стадиям выращивания культуры. Разработка культурооборотов. Разработка параметров микроклимата по фенологическим стадиям выращивания культуры. |
| 11. | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Площадь застройки 120 м х 60 м. Разработать строительную часть теплицы в составе разделов АС, КМ, КМД. Количество этажей - 4: 1 этаж – подсобно – вспомога-тельные помещения, 2 - 4 этажи – технологические помещения. Несущими элементами каркаса являются ж/б рамы. Наружные стены – трехслойные ж/б панели. Перегородки в камерах-темницах – кирпичные. Перекрытие 1-го этажа - сборные ж/б пустотные плиты. |
| 12. | Технологические требования к инженерным системам | В теплице предусмотреть: По системам минерального питания: - растворные узлы приготовления и раздачи питательного раствора с автоматическим управлением подачи; - систему распределения и сбора питательного раствора для каждого отделения (система лоткового питания); По системам отопления в отделениях сеянцев, рассадном и овощных: - системы бокового-торцевого отопления; - системы напольного отопления; - системы подлоткового отопления ; - трубы системы отопления принять по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75. По системам испарительного охлаждения: - систему испарительного охлаждения и доувлажнения воздуха в теплице. По системам вентиляции: - систему приточно-вытяжной механической вентиляции. По водоснабжению и канализации: - разработать систему душирования (дождевания); - разработать систему испарительного охлаждения и до-увлажнения воздуха (СИОД) для каждого отделения. По системам досвечивания: - разработать питающие, управляющие и распределительные устройства; - разработать схемы размещения облучательных устройств в отделениях теплицы для внешнего облучения - УОРТ 15-400-ДнаТ, для внутреннего облучения - УОРТ 40-150-ДнаТ. |
| 13. | Требования к механи-зации и автоматизации производственных процессов | Предусмотреть механизации производственных процессов и автоматизацию поддержания микроклимата и питания растений. |
| 14. | Условия электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, бытовой канализации, телефонизации и радиофикации | - Электроснабжение от внешнего источника, категория производства по надежности электроснабжения II и III. - Теплоснабжение – от собственной котельной или от внешнего источника (ТЭЦ), категория по надежности теплоснабжения теплиц не ниже II. - Водоснабжение от внешнего источника. - Водоотведение – во внешние сети канализации. - Телефонизация и радиофикация от внешних сетей. |
| 15. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 16. | Требования к режиму безопасности | В соответствии с действующими нормативными документами. |
| 17. | Требования по разработке инженерно-технологических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не разрабатываются. |
| 18. | Требования по выполнению опытно-конструкторских, научно-исследова-тельских работ | В соответствии с программой. |
| 19. | Условия строительства и эксплуатации | В зависимости от региона |
| 20. | Основные технико-экономические показатели. | Площадь выращивания овощей – 5000 м2; Урожайность – 125 кг/м2; В качестве субстрата используется верховой торф. |
| 21. | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам | Продукция должна быть: высококачественной, экологически безопасной для здоровья человека и конкурентоспособной на внутреннем рынке России. Количество нитратов в 8-10 раз ниже ПДК. |
| 22. | Требования по разработке вариантов проектных решений | Не разрабатывать. |
| 23. | Перспективное расширение предприятия | Не предусматривать. |
| 24. | Внедрение новейших достижений науки, техники и передового опыта | Разработка выполняется на уровне лучших мировых образцов и предполагает реализацию запатентованных способов выращивания растений методом МУГ, применение запатентованных конструкций теплиц, инженерного и технологического оборудования, а также запатентованных режимов эксплуатации теплицы. |
| 25. | Патентная защита проекта | Способы выращивания растений, рассады и сеянцев огурцов и томатов методом МУГ. Перечень патентов приведен в приложении к заданию. |
| 26. | Условия определения стоимости строительства | Сметы составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости продукции на территории Российской Федерации в текущих ценах. |
| 27. | Особые условия разработки проекта | Узлы регулирования температуры, силовые щиты и щиты автоматики, растворные узлы разместить в подсобно- вспомогательных помещениях на 1-2 этажах. |

Приложения:

- Патенты на изобретения, использованные при разработке проекта.

- Культурооборот при выращивании овощей и производство кислорода методом МУГ.

СОГЛАСОВАНО:

Директор   НИПИ «Градоагропром»		                                                                В.П. Шарупич