УТВЕРЖДАЮ:

(должность представителя организации)

_______________ И. И. Иванов

«____» _______________ 20__ г.

# З А Д А Н И Е

на разработку проекта «Реконструкция теплицы площадью 1 га на технологию  выращивания овощей методом многоярусной узкостеллажной гидропоники (МУГ) без вывода из оборота производственных мощностей»  по договору   № _________ от _____________20__ г.

| N п/п | Перечень основных сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование проекта | Реконструкция теплицы площадью 1 га на технологию выращивания овощей методом многоярусной узкостеллажной гидропоники (МУГ) без вывода из оборота производственных мощностей |
| 2. | Основание для проектирования |  |
| 3. | Организация, выполняющая функции заказчика |  |
| 4. | Источник финансирования |  |
| 5. | Генеральная проектная организация | Научно-исследовательский и проектный институт по созданию городских и промышленных комплексов, объектов выращивания, хранения и переработки плодоовощной продукции НИПИ «ГРАДОАГРОЭКОПРОМ» - Лицензии государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу действительны по 24.05.2011 г., - Сертификат оценки прав на «НОУ-ХАУ» № 00486 серия АА № 00НХ 486 класс 00НХА 20В1, действителен по 01 января 2010 года. |
| 6. | Стадийность разработки | Рабочий проект. В одну стадию. |
| 7. | Сроки представления на рассмотрение и утверждение | Согласно календарному плану. |
| 8. | Утверждающая инстанция |  |
| 9. | Назначение объекта, его основные характеристики | Повышение урожайности до 120 кг овощной продукции с 1 м2 в год и снижение энергозатрат в 3 - 5 раз, выход продукции с 1 га эквивалентен выходу продукции с шестигектарного блока почвенных теплиц со средней урожайностью 20 кг/м2; Внедрение прорывной высокоэффективной технологии выращивания культур методом многоярусной узкостеллажной гидропоники (МУГ), повышение конкурентоспособности продукции хозяйства; Производство продукции круглогодично. |
| 10. | Требования к технологии и организации производства | Проектом предусмотреть: выращивание сеянцев, рассады и овощей методом МУГ; систему душирования растений; систему испарительного охлаждения и доувлажнения воздуха; систему подкормки СО2; раздельную многоконтурную трубную систему отопления; электродосвечивание сеянцев и рассады облучательными установками УОРТ 15-400 и УОРТ 40-150 с удельной мощностью досвечивания 100-120 Вт на 1 м2 пола, мощность системы облучения в овощных отделениях предусмотреть на основании анализа естественного радиационного режима. |
| 11. | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Проектом предусмотреть: ориентацию лотков С – Ю; помещения для набивки кассет и горшочков, камеру проращивания семян; помещения для выращивания сеянцев, рассады, растворного узла; каркас теплицы из стальных оцинкованных конструкций заводского изготовления; ограждение теплицы из поликарбонатных панелей |
| 12. | Требования к механизации и автоматизации производственных процессов | Предусмотреть максимальную механизацию производственных процессов и автоматическое поддержание микроклимата и управление технологическими процессами в теплицах |
| 13. | Условия электроснабже ния, теплоснабжения, водоснабжения, бытовой канализации, телефониза ции и радиофикации | Теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, отвод канализационных стоков запроектировать от существующих сетей тепличного комбината. |
| 14. | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам | Продукция должна быть: высококачественной, экологически чистой и безопасной для здоровья человека и конкурентоспособной на внутреннем рынке России. Количество нитратов в 8-10 раз ниже ПДК. |
| 15. | Требования по разработке вариантов проектных решений | Не разрабатывать. |
| 16. | Перспективное расширение предприятия | Не предусматривать. |
| 17. | Внедрение новейших достижений науки, техники и передового опыта | Разработка выполняется на уровне лучших мировых образцов и предполагает реализацию запатентованных способов обеспечения зданий кислородом и выращивания растений методом МУГ, применение запатентованных конструкций теплиц, инженерного и технологического оборудования, а также запатентованных режимов эксплуатации жилой и производственной зоны. |
| 18. | Патентная защита проекта | Способы выращивания растений, рассады и сеянцев огурцов и томатов методом МУГ. Перечень патентов приведен в приложении к заданию. |
| 19. | Лицензиары | НИПИ «Градоагроэкопром» |
| 27. | Условия определения стоимости строительства | Сметы составить в соответствии с методическими указаниями по определению стоимости продукции на территории Российской Федерации в текущих ценах. |

Приложения:

- Патенты на изобретения, использованные при разработке проекта.

- Культурооборот при выращивании овощей и производство кислорода методом МУГ.

СОГЛАСОВАНО:

Директор НИПИ «Градоагроэкопром»                                                      	В.П. Шарупич